# 一、采购需求

（一）产品名称：电动车智能充电站（桩）

（二）采购数量

- 办公楼                                4套40路

- 公租房                                4套40路

- 图文中心                              3套30路

- 男生宿舍15栋，东侧、西侧             6套60路

- 男生宿舍17栋，东侧、西侧             6套60路

- 女生宿舍5栋，东侧、西侧              3套30路

- 女生宿舍 7 栋 东侧、西侧              3套30路

- 师范楼                                4套40路

- 实训楼（1-2）                         2套20路

- 实训楼（3-4）                        2套20路

- 实训楼（5-6）                        2套20路

- 文艺学校                             2套20路

- 实训基地一号楼                       2套20路

（共430路充电桩口）

- 充电所产生的电费由中标人按商业用电收费标准收取。

- 办公楼及公租房加装遮阳棚（采用冷镀锌材料，建设时与周边建筑颜色相符）

（三）产品参数

1.待机功耗：3.0W

2.输入电压：AC220V/50 Hz

3.输出电压：AC220V/50 Hz

4.充电路数：10路

5.单通道最大负载功率：750W功率可以自行设定，最大不超过3.4A，可以直接设定小于3A

6.尺寸:长400mm,厚150mm,高1300mm，29Kg净重

7.操作距离: 0--50mm.

8.采用计量芯片+互感器，实时功率检测。可同时设定4个收费基准，可以设定上限最大功率，超功率即不工作

9.环境温度:-30℃-70℃.

10.付费方式：投币,扫码充电

11.漏电保护空开：20A

12.采用意法半导体32位芯片-ST32芯片

13.继电器触点寿命达30-50万次，采用插件方式，方便更换。

14.所有元器件高精密设备加工，采用SMT贴片加工及插件加工，非手工操作。

15.机箱采用1.2T厚钢板，经CNC精雕加工，保证钣金尺寸精密度，喷高端绝缘防锈树脂，与汽车钣金喷涂国际标准同级。

# 以上参数需提供第三方检测机构出具的检测报告证明。

（四）、车棚参数

车棚采用冷镀锌材料，立柱固定底座预埋500mm安装，水槽长度35000mm，边框宽带2800mm，弧度损耗90mm，立柱高度3009mm，立柱（主梁）13根，总计面积101㎡。（预算：人民币玖万贰仟捌佰玖拾元整  92890.00元）

# 二、评标办法

（一）采用综合评分法（百分制），共由三部分组成。

（二）总得分相同的，报价低的优先，总得分与报价分都相同的，按技术得分顺序排列，技术分也相同的，按随机抽取原则确定排序。

（三）评分细则

1.报价部分

| 报价部分（30分） |
| --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 得分 | 实际资金投入金额根据中标人投入结束后，由学校聘请第三方中介机构审核确定。完全响应本项即可得分。 | 30分 |

2.技术部分

| 技术部分(60分) |
| --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 基础分 （36分） | 投标人必须完全响应采购需求，否则作为无效投标处理。（满足要求的得36分） | 36分 |
| 改造 方案 （14分） | 评审委员会根据投标人提供的方案计划书（包含工程量清单及设施设备预算明细表、效果图等）的科学性、合理性进行综合比较打分：优秀得14分，良好得10分，一般得5分，未提供不得分。（服务年限五年得5分，六年得4分，七年得3分，八年得2分，九年得1分） 评审依据：投标人须提供针对本项目编制的技术方案、施工组织方案及售后服务方案，未提供不得分。 | 14分 |
| 企业 实力 （10分） | 投标人通过国家认证认可监督委员会认可的 ISO9001：2015质量管理体系认证得5分； 高新技术企业证书得5分； 评审依据：需提供认证证书复印件加盖公章核查，并提供国家认证认可监督委员会网站查询截图，认证证书需在有效期内，未提供不得分。 | 10分 |

3.商务部分

| 商务部分(10分) |
| --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 企业 业绩 (8分) | 1.投标人制造商提供自2015年1月1日以来（合同签订时间为准）400000元以上规模充电桩设备建设经营合同,得2分，在此基础上每增加一份得2分，最高得8分； 评审依据：提供合同原件，实地考察如发现弄虚作假行为立即取消承租资格。 | 8分 |
| 本地化 服务 （2分） | 投标人售后服务体系完整且在当地设有零配件仓库、维修点及维修人员，得2分。 评审依据：以投标人营业执照注册地址或投标人分支机构房屋租赁合同地址为准。 | 2分 |